## Slide 1
iSCSI网络磁盘

## Slide 2
目录
CONTENTS
iSCSI网络磁盘
发布iSCSI
iSCSI服务基础
访问iSCSI

## Slide 3
PART 01
iSCSI网络磁盘

## Slide 4
iSCSI网络磁盘
iSCSI（Internet Small Computer System Interface，发音为/ˈаɪskʌzi/），Internet小型计算机系统接口，又称为IP-SAN，是一种基于因特网及SCSI-3协议下的存储技术

## Slide 5
PART 02
iSCSI服务基础

## Slide 6
iSCSI磁盘的工作模式
Internet SCSI,网际SCSI接口 默认端口：3260 一种基于C/S架构的虚拟磁盘技术
服务器提供磁盘空间,客户机连接并当成本地磁盘使用 iSCSI网络磁盘 访问iSCSI磁盘
发布iSCSI磁盘 iSCSI服务基础

## Slide 7
iSCSI磁盘的构成
lun,逻辑单元
每一个lun需要关联到某一个后端存储设备,在客户端会视为一块虚拟硬盘
backstore,后端存储
对应到服务端提供实际存储空间的设备,需要起一个管理名称
target,磁盘组
是客户端的访问目标,作为一个框架,由多个lun组成

## Slide 8
ISCSI Qualified Name 名称规范(iqn)
名称示例
ISCSI Qualified Name 名称规范(iqn)
用来识别 target 磁盘组,也用来识别客户机身份
iqn.2016-02.com.example:server0
iqn.2016-02.com.example:desktop0
iqn.yyyy-mm.倒序域名:自定义标识
yyyy表示年；mm表示月
iqn.yyyy-mm.<resvers domain name>:identifier

## Slide 9
PART 03
发布iSCSI磁盘

## Slide 10
发布iSCSI磁盘
真机重置资源
发布iSCSI磁盘
修改SELinux模式为宽松模式
修改防火墙默认的区域为trusted
rht-vmctl reset classroom
rht-vmctl reset server
rht-vmctl reset desktop
[root@server0 /]#getenforce
Enforcing
[root@server0 /]#setenforce 0
Permissive
[root@server0 ~]# firewall-cmd --set-default-zone=trusted
[root@desktop0 ~]# firewall-cmd --set-default-zone=trusted

## Slide 11
发布iSCSI磁盘
[root@server0 ~]# getenforce #查看当前SELinux模式
Enforcing
[root@server0 ~]# setenforce 0 #修改当前SELinux模式
[root@server0 ~]# getenforce
[root@server0 ~]# firewall-cmd --set-default-zone=trusted #永久修改SELinux模式
success
[root@desktop0 ~]# setenforce 0 #查看当前SELinux模式
[root@desktop0 ~]# getenforce #修改当前SELinux模式
Permissive
[root@desktop0 ~]# firewall-cmd --set-default-zone=trusted #永久修改SELinux模式
success
server
desktop

## Slide 12
发布iSCSI磁盘
。
[root@server0 ~]# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
vda 253:0 0 10G 0 disk
└─vda1 253:1 0 10G 0 part /
vdb 253:16 0 10G 0 disk
[root@server0 ~]# fdisk /dev/vdb
欢迎使用 fdisk (util-linux 2.23.2)。
更改将停留在内存中，直到您决定将更改写入磁盘。
使用写入命令前请三思。
Device does not contain a recognized partition table
使用磁盘标识符 0x1e512b74 创建新的 DOS 磁盘标签。
命令(输入 m 获取帮助)：

## Slide 13
发布iSCSI磁盘
命令(输入 m 获取帮助)：n
Partition type:
p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
e extended
Select (default p): p
分区号 (1-4，默认 1)：
起始 扇区 (2048-20971519，默认为 2048)：
将使用默认值 2048
Last 扇区, +扇区 or +size{K,M,G} (2048-20971519，默认为 20971519)：+5G
分区 1 已设置为 Linux 类型，大小设为 5 GiB
命令(输入 m 获取帮助)：w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
正在同步磁盘。

## Slide 14
发布iSCSI磁盘
[root@server0 ~]# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
vda 253:0 0 10G 0 disk
└─vda1 253:1 0 10G 0 part /
vdb 253:16 0 10G 0 disk
└─vdb1 253:17 0 5G 0 part
[root@server0 ~]# ls /dev/vdb1
/dev/vdb1

## Slide 15
发布iSCSI磁盘
生成后端存储,并起名为nsd
[root@server0 ~]# yum -y install targetcli #安装软件包
[root@server0 ~]# targetcli
targetcli shell version 2.1.fb34
Copyright 2011-2013 by Datera, Inc and others.
For help on commands, type 'help'.
/> ls #查看配置
o- / ....................................................................... [...]
o- backstores ............................................................ [...]
| o- block ................................................ [Storage Objects: 0]
| o- fileio ............................................... [Storage Objects: 0]
| o- pscsi ................................................ [Storage Objects: 0]
| o- ramdisk .............................................. [Storage Objects: 0]
o- iscsi .......................................................... [Targets: 0]
o- loopback ....................................................... [Targets: 0]
/> backstores/block create name=nsd dev=/dev/vdb1
Created block storage object nsd using /dev/vdb1.
#定义后端存储 用 /dev/vdb1做共享存储

## Slide 16
发布iSCSI磁盘
生成后端存储,并起名为nsd
[root@server0 ~]# targetcli
/> ls
o- / ..................................................................... [...]
o- backstores .......................................................... [...]
| o- block .............................................. [Storage Objects: 1]
| | o- nsd ....................... [/dev/vdb1 (5.0GiB) write-thru deactivated]
| o- fileio ............................................. [Storage Objects: 0]
| o- pscsi .............................................. [Storage Objects: 0]
| o- ramdisk ............................................ [Storage Objects: 0]
o- iscsi ........................................................ [Targets: 0]
o- loopback ..................................................... [Targets: 0]
/> iscsi/ create iqn.2019-06.com.example:server0
#定义共享名称（IQN）
/> ls

## Slide 17
发布iSCSI磁盘
生成后端存储,并起名为nsd
/> iscsi/ create iqn.2019-06.com.example:server0
Created target iqn.2019-06.com.example:server0.
Created TPG 1.
/> ls
o- / ..................................................................... [...]
o- backstores .......................................................... [...]
| o- block .............................................. [Storage Objects: 1]
| | o- nsd ....................... [/dev/vdb1 (5.0GiB) write-thru deactivated]
| o- fileio ............................................. [Storage Objects: 0]
| o- pscsi .............................................. [Storage Objects: 0]
| o- ramdisk ............................................ [Storage Objects: 0]
o- iscsi ........................................................ [Targets: 1]
| o- iqn.2019-06.com.example:server0 ............................... [TPGs: 1]
| o- tpg1 ........................................... [no-gen-acls, no-auth]
| o- acls ...................................................... [ACLs: 0]
| o- luns ...................................................... [LUNs: 0]
| o- portals ................................................ [Portals: 0]
o- loopback ..................................................... [Targets: 0]

## Slide 18
发布iSCSI磁盘
关联lun，将后端存储放入target磁盘组
/> iscsi/iqn.2019-06.com.example:server0/tpg1/luns create /backstores/block/nsd
Created LUN 0.
/> ls
o- / ..................................................................... [...]
o- backstores .......................................................... [...]
| o- block .............................................. [Storage Objects: 1]
| | o- nsd ......................... [/dev/vdb1 (5.0GiB) write-thru activated]
| o- fileio ............................................. [Storage Objects: 0]
| o- pscsi .............................................. [Storage Objects: 0]
| o- ramdisk ............................................ [Storage Objects: 0]
o- iscsi ........................................................ [Targets: 1]
| o- iqn.2019-06.com.example:server0 ............................... [TPGs: 1]
| o- tpg1 ........................................... [no-gen-acls, no-auth]
| o- acls ...................................................... [ACLs: 0]
| o- luns ...................................................... [LUNs: 1]
| | o- lun0 ...................................... [block/nsd (/dev/vdb1)]
| o- portals ................................................ [Portals: 0]
o- loopback ..................................................... [Targets: 0]

## Slide 19
发布iSCSI磁盘
配置acl访问控制 （设置客户端声称的名字，必须符合iqn名称规范）
/> iscsi/iqn.2019-06.com.example:server0/tpg1/acls create iqn.2019-10.com.example:dc
/> ls
o- / ..................................................................... [...]
o- backstores .......................................................... [...]
| o- block .............................................. [Storage Objects: 1]
| | o- nsd ......................... [/dev/vdb1 (5.0GiB) write-thru activated]
| o- fileio ............................................. [Storage Objects: 0]
| o- pscsi .............................................. [Storage Objects: 0]
| o- ramdisk ............................................ [Storage Objects: 0]
o- iscsi ........................................................ [Targets: 1]
| o- iqn.2019-06.com.example:server0 ............................... [TPGs: 1]
| o- tpg1 ........................................... [no-gen-acls, no-auth]
| o- acls ...................................................... [ACLs: 1]
| | o- iqn.2019-10.com.example:dc ....................... [Mapped LUNs: 1]
| | o- mapped_lun0 ............................... [lun0 block/nsd (rw)]
| o- luns ...................................................... [LUNs: 1]
| | o- lun0 ...................................... [block/nsd (/dev/vdb1)]
| o- portals ................................................ [Portals: 0]
o- loopback ..................................................... [Targets: 0]

## Slide 20
发布iSCSI磁盘
配置 监听的IP地址与端口
/> iscsi/iqn.2019-06.com.example:server0/tpg1/portals
/iscsi/iqn.20.../tpg1/portals> create 0.0.0.0
Using default IP port 3260
Binding to INADDR_ANY (0.0.0.0)
Created network portal 0.0.0.0:3260.
/iscsi/iqn.20.../tpg1/portals> ls
o- portals ........................................................ [Portals: 1]
o- 0.0.0.0:3260 ......................................................... [OK]
#配置服务器监听的IP地址核端口，0.0.0.0为本机所有的IP，默认端口为3260
/> exit
[root@server0 ~]# systemctl restart target

## Slide 21
发布iSCSI磁盘
关联lun，将后端存储放入target磁盘组
/> iscsi/iqn.2019-06.com.example:server0/tpg1/luns create /backstores/block/nsd
/> ls
配置acl访问控制 （设置客户端声称的名字，必须符合iqn名称规范）
/> iscsi/iqn.2019-06.com.example:server0/tpg1/acls create iqn.2019-10.com.example:dc
/> ls
配置 监听的IP地址与端口
/> iscsi/iqn.2019-06.com.example:server0/tpg1/portals create 0.0.0.0
#配置服务器监听的IP地址核端口，0.0.0.0为本机所有的IP，默认端口为3260
/> exit

## Slide 22
PART 04
访问iSCSI

## Slide 23
访问iSCSI
一、安装软件包
• 所需软件包:iscsi-initiator-utils
Yum补全包名前提：
1.该软件包当前系统没有安装
2.必须要有Yum的缓存（yum repolist直接生成缓存）
[root@desktop0 ~]# yum repolist
[root@desktop0 ~]# rpm -q iscsi-initiator-utils
iscsi-initiator-utils-6.2.0.873-21.el7.x86_64
[root@desktop0 ~]# yum install iscsi
二、设置客户端声称的名字
[root@desktop0 ~]# vim /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
InitiatorName=iqn.2019-10.com.example:dc

## Slide 24
访问iSCSI
三、重起iscsid专门用于刷新客户端声称的名字
[root@desktop0 ~]# systemctl restart iscsid
[root@desktop0 ~]# systemctl daemon-reload
[root@desktop0 ~]# systemctl restart iscsid
四、发现服务端共享存储
Linux查看命令帮助的方法 : man iscsiadm
全文查找/example 按n项下跳转匹配,看到EXAMPLES
[root@desktop0 ~]# iscsiadm --mode discoverydb --type sendtargets --portal 172.25.0.11 –discover ：是否能访问服务端
五、加载共享存储
[root@desktop0 ~]# lsblk
[root@desktop0 ~]# systemctl restart iscsi
[root@desktop0 ~]# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 5G 0 disk

## Slide 25
—— 科技创新 谋求发展 未来已来 ——
感谢